Л.К.Войтова <gym1528@mail.ru>,

ГОУ гимнаия № 1528, г. Зеленоград (Москва)

Порядок действий при работе с программой MultiLab

- Подключение Интерфейса к Palm.

а) вынуть стилус из гнезда Palm;

б) вставить Palm в разъём, расположенный в нижней части корпуса Интерфейса;

в) убедиться, что пластмассовые фиксаторы надежно закрепили Palm.

- Подключение датчиков:

а) вставить разъём кабеля в гнездо Интерфейса, а к другому концу  присоединить датчик. Можно подключать два датчика одновременно.

- Запуск программы ImagiProbe 2.0:

а) включить Palm;

б) нажать на пиктограмму ImagiProbe 2.0.

- Регистрация Исследователя:

а)  в окне Исследователи нажать кнопку Новый Исследователь;

б) ввести имя Исследователя.

- Регистрация Опыта:

а) в окне Опыты нажать кнопку Новый Опыт;

б) ввести название Опыта.

- Установка параметров Опыта:

а) в окне Настройки Опыта нажать кнопу Датчики;

б) указать датчики и их калибровки.

- Задание частоты замеров:

а) в окне Настройки Опыта нажать кнопку Замер;

б) из списка Единицы времени выбрать единицу времени;

в) из списка Замеры/ Время выбрать значение частоты замеров;

г)  нажать кнопку ОК.

- Задание длительности опыта (выбрать):

а) вручную;

б) интервал;

в) расписание;

г) нажать кнопку ОК.

- Предварительный просмотр данных.

а) в окне Настройки Опыта нажать кнопку Просмотр (в открывшемся окне показания датчика отображаются на графике и цифровом табло).

- Запись данных:

а) в окне Просмотр нажать кнопку Запись;

б) чтобы остановить запись, нажать кнопку Стоп;

в) чтобы сохранить данные, нажать кнопку Сохранить.

- План выполнения эксперимента с использованием ЦЛ:

а) монтаж экспериментальной установки;

б) установка параметров измерений в программе ImagiProbe 2.0 (см. п. 1-10);

в) выполнение эксперимента;

г) анализ результатов эксперимента;

д) выполнение дополнительных заданий.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЛ «АРХИМЕД»

«Определение ёмкости ведёрка с использованием датчика силы»

экспериментальная задача

Цель:

- Придумать способ решения данной задачи.

- Осуществить его.

Оборудование:

- Штатив с лапкой.

- Ведёрко Архимеда.

- Сосуд с водой.

Из комплекта цифровой лаборатории «Архимед»:

- Датчик силы.

- Измерительный Интерфейс.

- Карманный компьютер Palm с установленной программой ImagiProbe 2.0.

Монтаж экспериментальной установки:

- Закрепить датчик силы в лапке штатива.

- Приготовить ведёрко Архимеда и воду для заполнения ведёрка.

- Соединить Измерительный Интерфейс с датчиком силы, подключив его к порту А (канал 1).

Установка параметров измерений в программе ImagiProbe 2.0:

- Зарегистрировать «Нового Исследователя» на карманном компьютере Palm.

- Создать «Новый Опыт».

- Определить датчик и калибровку в ньютонах на канале 1.

- Установить частоту измерений «При нажатии».

- Измерения выполнять в режиме «Вручную».

- Подключить Palm к Измерительному Интерфейсу.

Выполнение эксперимента:

- Подвесить ведёрко Архимеда к крючку датчика силы.

- Включить «Просмотр» результатов опыта. Результаты измерений должны

- отражаться на экране карманного компьютера.

- Включить «Запись» измерения силы.

- Нажать кнопку «Измерение» (найдём вес пустого ведёрка).

- Заполнить ведёрко водой и повторить п.3; 4 (найдём вес ведёрка с водой).

- Сохранить результаты опыта, нажав кнопку «Сохранить».

- Вычислить вес воды в ведёрке.

- Вычислить массу воды в ведёрке.

- Зная плотность воды, вычислить объём воды в ведёрке.

- Объём воды в ведёрке равен ёмкости ведёрка.

«Изучение процессов нагревания и кипения воды»

лабораторная работа

Цель:

- Наблюдать за повышением температуры при нагревании воды.

- Наблюдать постоянство температуры во время кипения воды.

- Объяснить результаты опыта.

Оборудование:

- Штатив с лапкой.

- Электрическая плитка лабораторная 300 Вт.

- Колба с водой.

Из комплекта цифровой лаборатории «Архимед»:

- КПК Palm c установленной программой ImagiProbe 2.0.

- Измерительный Интерфейс.

- Датчик температуры.

Монтаж экспериментальной установки:

- Поставить колбу с водой на электрическую плитку.

- Закрепить датчик температуры в лапке штатива так, чтобы он был погружен в воду, но не касался дна колбы.

- Соединить Измерительный Интерфейс с датчиком температуры, подключив его к порту А (канал 1).

Установка параметров измерений в программе ImagiProbe 2.0:

- Зарегистрировать «Нового Исследователя» на карманном компьютере Palm.

- Создать «Новый Опыт».

- Определить датчик и его калибровку в градусах Цельсия на канале 1.

- Установить частоту измерений «1 в секунду».

- Измерения выполнять в режиме «Вручную».

- Подключить КПК Palm к Измерительному Интерфейсу.

Выполнение эксперимента:

- Включите электрическую плитку.

- Включите «Просмотр» результатов опыта. Результаты измерений должны отображаться на экране КПК в виде графика.

- Включите «Запись» измерения температуры воды при её нагревании.

- Нажмите кнопку «Стоп» через 1 минуту после того, как вода закипит.

- Сохраните результаты опыта, нажав кнопку «Сохранить».

- Проанализируйте полученный результат и ответьте на следующие вопросы:

- Чем объясняется повышение температуры воды при её нагревании?

- Почему температура воды во время кипения перестаёт повышаться, оставаясь

постоянной?

«Гальванический элемент – из сырой картофелины»

занимательный опыт

Цель:

- Собрать гальванический элемент, используя сырую картофелину.

- Определить электрическое напряжение на полученном источнике тока.

- Исследовать, зависит ли электрический ток, созданный таким гальваническим элементом, от глубины погружения электродов в картофелину.

Оборудование:

- Сырая картофелина.

- Медная и цинковая пластины (электроды).

Из комплекта цифровой лаборатории «Архимед»:

- КПК Palm.

- Измерительный Интерфейс.

- Датчик напряжения.

- Датчик силы тока.

Монтаж экспериментальной установки:

- Вставить медную и цинковую пластины в картофелину.

- Соединить с пластинами  датчик напряжения.

- Соединить Измерительный Интерфейс с датчиком напряжения, подключив его к порту А (канал 1), и с датчиком силы тока, подключив его к порту В (канал 2).

Установка параметров измерений в программе ImagiProbe 2.0 для первой части эксперимента:

  - Зарегистрировать «Нового Исследователя» на карманном компьютере Palm.

  - Создать «Новый Опыт».

  - Определить датчик и его калибровку в вольтах на канале 1.

  - Установить частоту измерений «При нажатии».

  - Измерения выполнять в режиме «Вручную».

  - Подключить Palm к Измерительному Интерфейсу.

Выполнение первой части эксперимента:

- Включить «Просмотр» результатов опыта. Результаты измерений должны

отображаться на экране КПК в виде графика.

- Нажать кнопку «Измерение».

- Сохранить результаты опыта, нажав кнопку «Сохранить».

Установка параметров и измерений в программе ImagiProbe 2.0 для второй части эксперимента:

- Создать «Новый Опыт».

- Определить датчик и его калибровку в миллиамперах на канале 1.

- Установить частоту измерений «При нажатии».

- Измерения выполнять в режиме «Вручную».

Выполнение второй части эксперимента:

- Включить «Просмотр» результатов опыта. Результаты измерений должны

отображаться на экране КПК в виде графика.

- Нажать кнопку «Измерение».

- Сохранить результаты опыта, нажав кнопку «Сохранить».

- Проанализировать результаты всего эксперимента. Сравнить характеристики исследуемого гальванического элемента с действительно существующими гальваническими элементами.