А.В.Хейло,

c. Старомарьевка, Грачёвский р-н, Ставропольский кр.

Изучение распределения напряжений в цепи переменного тока со смешанной нагрузкой и определение сдвига фаз между током и напряжением в этой цепи

Лабораторная работа физического практикума, 11-й класс

Цель работы: экспериментально проверить справедливость формул для расчёта цепей переменного тока и определить угол сдвига фаз между током и напряжением в данной цепи.

Оборудование: источник переменного напряжения (4–12 В); дроссельная катушка; батарея конденсаторов БК-58; реостат РПШ-0,6; два авометра АВО-63 или демонстрационные цифровые амперметр и вольтметр фирмы «Стронг»; соединительные провода; линейка; транспортир.

Теоретическое обоснование

Данная работа позволит проверить справедливость формул, применяемых при расчётах цепей переменного тока (XL = 2L,   ), что необходимо для приобретения опыта расчёта этих цепей. Она позволит убедиться, что напряжения на активной нагрузке (UR), на индуктивной (UL) и на ёмкостной (UC) из-за сдвига фаз между ними нельзя складывать алгебраически, предоставит возможность произвести векторное сложение напряжений и транспортиром измерять угол сдвига фаз между током и напряжением.

Порядок выполнения работы

1. Соберите электрическую цепь по схеме. Источником тока являются выводы «~6,3 В» на панели ВУП-2. Роль миллиамперметра играет АВО-63 с пределом измерения 50 мА (см. инструкцию к прибору, с. 14–15). L –  ) дроссельная катушка (2 400 витков, индуктивность 0,5 Гн), см. инструкцию к КД, с. 1; C  –   батарея конденсаторов (ёмкость 10 мкФ); R  –   реостат РПШ-0,6, ползун которого заранее установлен в положение, соответствующее сопротивлению 300 Ом. Подготовьте второй авометр для измерения напряжения переменного тока (см. инструкцию к АВО-63, с. 16).

2. Включив источник тока, определите ток в цепи I, напряжение на зажимах источника U0, на катушке UL, на батарее конденсаторов UC, на реостате UR.

3. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.

| Измерено | Вычислено |
| --- | --- |
| I , A | L, Гн | C, Ф | R, Ом | UL, В | UC, В | UR, В | U0, В |  | UL, В | UC, В | UR, В | U0, В | cos  |  |
| 18·10–3 | 0,5 | 10·10–6 | 300 | 2,9 | 5,9 | 5,6 | 6,3 | 27 | 2,9 | 5,8 | 5,4 | 6,1 | 0,8889 | 27° 18 |

4. Рассчитайте напряжения на активной, индуктивной, ёмкостной нагрузках и общее напряжение в цепи по формулам

UR = I · R,

Сравните их с измеренными. Сравните U0 с UR + UL + UC. Сделайте соответствующие выводы.

5. Используя измерения I, UL, UC и UR, постройте векторную диаграмму напряжений для данной цепи в выбранном вами масштабе. Построение желательно произвести на миллиметровой бумаге (см. рисунок). Измерьте длину вектора U0, определите напряжение U0 (например, длина 63 мм соответствует напряжению U0 = 6,3 В).

6. Рассчитайте  и определите угол сдвига фаз между током и напряжением в данной цепи. Измерьте этот угол транспортиром на векторной диаграмме напряжений. Сравните их, сделайте вывод.

Контрольные вопросы

1. Опираясь на формулу  докажите, что полное сопротивление такой цепи рассчитывается по формуле

2. Что произойдёт с полным сопротивлением цепи переменного тока с последовательным соединением активной, ёмкостной и индуктивной нагрузок при уменьшении частоты тока?

Расчёты к п. 4

UR = I · R = 18 · 10–3 · 300 = 5,4 В

UL = I · XL = I · 2L = 18 · 10–3 · 2 · 3,14 · 50 · 0,5 = 2,9 В

UR + UL + UC = 5,4 + 2,9 + 5,8 = 14,1 В.

Измеренное и рассчитанное напряжения на активной нагрузке отличаются на  3,7% , на индуктивной нагрузке равны, на ёмкостной отличаются на 1,7% .  с учётом погрешностей можно считать, что напряжения одинаковы, а это подтверждает справедливость формул XL = 2L,

Сравнение U0 = 6,1 В и UR + UL + UC = 14,1 В говорит о том, что при расчёте общего напряжения в цепи переменного тока нельзя определять его как алгебраическую сумму напряжений при последовательном соединении нагрузок.

Расчеты к п. 6

 = 27°18 .

Измеренный и рассчитанный угол сдвига фаз между током и напряжением равны.

Ответы на контрольные вопросы

1. Учитывая, что U0 = I · Z, UR = I · R, UL = I ·ХL, UC = I · XC, формулу  перепишем в виде

Поделив обе части на I, получим

2. Учитывая, что XL = 2L и  перепишем формулу  в виде  При уменьшении  член  увеличивается, а 2L уменьшается. Их разность увеличивается и подкоренное выражение увеличивается. А это значит, что Z возрастает.

Литература

1. Касьянов В.А.  Физика-11. - М.: дрофа, 2003, § 38–43.

2. Руководство по эксплуатации катушки дроссельной.

3. Руководство по эксплуатации ампервольтомметра АВО-63.

4. Брадис В.М. Четырёхзначные математические таблицы для средней школы. – М.: Просвещение, 1975, с. 53.

Дополнение. Если на столы физкабинета подаётся напряжение от ПУ-42-6, можно в качестве источника переменного тока использовать:

- трансформатор разборный школьный ТР-1,

- трансформатор универсальный,

- ИЭПП-2 «~12 В»,

- ВС4–12 модернизированный (с выводами для переменного напряжения).

генератор звуковой ГЗМ и ВУП-2 «~6,3 В» можно использовать, если есть возможность с этих приборов подать напряжение на стол.