Аппаратное и программное обеспечение учебного физического эксперимента

Компьютерный измерительный блок KDM-1001 Science Cube Lite 
и пакет программ Science Cube

Рекомендации по установке 
и использованию

Содержание

1.	Комплект поставки	3

2.	Спецификация KDM-1001	3

3.	Системные требования	3

4.	Программное обеспечение	4

5.	Установка программного обеспечения	4

5.1.	Драйвер компьютерного измерительного блока	4

5.2.	Установка платформы Microsoft .NET Framework	4

5.3.	Установка дополнительного модуля к Microsoft Office Excel	4

6.	Проведение эксперимента с использованием компьютерного измерительного блока Science Cube Lite и программного обеспечения Science Cube	5

6.1.	Подготовка к измерениям	5

6.2.	Проведение измерений	6

6.3.	Построение графиков	7

6.4.	Обработка и сохранение результатов	8

Компьютерный измерительный блок KDM-1001 Science Cube Lite и пакет программ Science Cube предназначены для проведения учебного и исследовательского эксперимента по физике, химии и биологии с использованием ЭВМ.

# Комплект поставки

Компьютерный измерительный блок KDM-1001	1 шт.

Кабель для подключения блока к ЭВМ (USB A – USB B), 1.8 м	1 шт.

Кабель для подключения датчика к блоку (6P – 6P), 1.5 м	3 шт.

Фиксатор кабеля на «липучке»	4 шт.

Компакт-диск с программным обеспечением Science Cube

и методическими материалами	1 шт.

# Спецификация KDM-1001

Количество аналоговых входов	3 (A-C)

Количество цифровых входов	1 (D)

Количество одновременно используемых датчиков	до 3

Подключение стандартных датчиков	разъем FireWire

(iLink, IEEE 1394),

тип 6P

Подключение нестандартных датчиков	3 контакта (+5 В, заземление, сигнал)

Минимальное время измерения

при трех подключенных каналах	0,05 с

при одном подключенном канале	0,005 с

Разрешение аналогово-цифрового преобразователя	12 разрядов

цифровой таймер

Внутренняя память	1 Мб

Протокол обмена информацией с ЭВМ	USB 1.1 и выше

Конфигурирование	автоматическое (Plug and Play)

Обновление встроенного программного обеспечения	ручное

# Системные требования

Процессор:	Celeron 300 МГц или выше

Оперативная память: 	128 Мб или выше

Порт USB: 	1.1 или выше

Операционная система: 	Windows 98/ME/2000/XP/Vista

Дополнительное программное обеспечение: 	Microsoft Excel. 
NET Framework* версии не ниже 1.1

* При отсутствии на Вашем компьютере .NET Framework Вы можете установить его с прилагаемого компакт-диска.

# Программное обеспечение

Программное обеспечение Science Cube состоит из драйвера и дополнительного модуля к программе Microsoft Office Excel, реализованной на основе технологии Microsoft .NET. Модуль позволяет регистрировать значения сигналов, поступающих от датчиков, и заносить их в таблицу Microsoft Excel для последующей обработки и построения графиков. Возможно одновременное проведение измерений и построение графика.

# Установка программного обеспечения

Для установки программного обеспечения необходимы права администратора.

## Драйвер компьютерного измерительного блока

Поместите в привод прилагающийся компакт-диск с программным обеспечением. При включенном питании компьютера подключите компьютерный измерительный блок к USB-порту компьютера с помощью входящего в комплект кабеля.

Подключенный блок определится автоматически. Вам необходимо будет указать каталог драйверов устройства. Следуйте инструкциям, выдаваемым программой установки. При запросе местоположения файлов укажите, что драйвер находится на компакт-диске. Если настройки операционной системы Вашего компьютера не позволяют автоматически найти необходимые файлы, то укажите соответствующие каталоги на компакт-диске:

- “\USB\Lite&LiteII\Win98&ME” для Windows 98 и Windows ME;

- “\USB\Lite&LiteII\Win2K&XP” для Windows 2000, Windows XP и Windows Vista.

После завершения работы программы установки измерительный блок готов к работе.

## Установка платформы Microsoft .NET Framework

Эта установка требуется, если на Вашем компьютере нет Microsoft .NET Framework или установлена версия Microsoft .NET Framework 1.0. Проверить наличие можно, открыв  в Панели управления (Control Panel) раздел «Установка и удаление программ» (Add or Remove Programs).

Если в появившемся списке необходимая версия отсутствует, то перейдите в каталог “\NET Framework” на компакт-диске (для этого откройте «Мой компьютер», щелкните правой кнопкой на пиктограмме компакт-диска и в появившемся меню выберите «Открыть» и дважды щелкните на пиктограмме соответствующего каталога), запустите программу “dotnetfx.exe” и следуйте выдаваемым инструкциям. Если на компьютере уже установлена требуемая программа, то исполнение этой программы завершится.

## Установка дополнительного модуля к Microsoft Office Excel

Для установки запустите программу “setup.exe” из каталога “\Plug-in Excel” на компакт-диске. После исполнения программы в меню Microsoft Office Excel появляется новый пункт «Science Cube» (см. рис.).

# Проведение эксперимента с использованием компьютерного измерительного блока Science Cube Lite и программного обеспечения Science Cube

## Подготовка к измерениям

- Подключите компьютерный измерительный блок к USB-порту компьютера (см. п. 5.1). Звуковой сигнал и зеленый индикатор показывают, что блок готов к работе.

- Подключите необходимые датчики к измерительному блоку с помощью прилагаемых кабелей, начиная с канала A («CH A»). Стандартные датчики определяются и настраиваются автоматически.

- Запустите программу Microsoft Office Excel.

- Создайте новый документ (электронную таблицу).

- Установите курсор на первой ячейке первой строки листа таблицы и выделите ее щелчком.

- Выберите в меню позицию «Science Cube» (см. рис.).

- Для выбора частоты измерений и длительности эксперимента выберите строку «Настройки эксперимента». Откройте вкладку «Ввод» в появившемся окне (см. рис.). Поле «Интервал» задает интервал времени между измерениями в секундах. Поле «Время прогона программы» устанавливает общее время измерений в секундах. При этом в поле «Счетчик цикла» отображается количество экспериментальных точек, которое будет получено при запуске программы измерений.

## Проведение измерений

- Для проведения измерений выберите строку «Эксперимент» в меню «Science Cube». Появится небольшое окно (см. рис.). Поле «Сбор данных» должно быть отмечено галочкой. При нажатии на кнопку «Начать эксперимент» начинается сбор данных, которые заносятся в электронную таблицу.

- Программное обеспечение автоматически обозначает столбцы таблицы в соответствии с типом датчика, подключенного к указанному каналу (см. рис., третья строка). При этом в первый столбец заносится номер измерения, во второй – его время, в следующие три столбца – показания датчиков, подключенных соответственно к каналам A, B и C. Текущие значения времени и измеряемых величин отображаются во второй строке.

- Остановить сбор информации до окончания заданного интервала времени можно, нажав кнопку «Остановка эксперимента» (см. рис.).

## Построение графиков

- Для наглядного отображения результатов измерений Вы можете использовать диаграммы, вставляемые на соответствующий лист электронной таблицы стандартными средствами Microsoft Excel. Для упрощения этого процесса в меню «Science Cube» предусмотрена команда «Создать график», автоматически создающая диаграмму, отражающую временные зависимости измеряемых величин, и располагающая ее на выбранном листе (см. рис.).

- Полученный график можно перемещать и редактировать (например, изменять цвет и толщину линий, размер и начертание шрифта и т.п.) стандартными средствами Microsoft Excel.

- Для повышения наглядности эксперимента можно выполнить п.11 до п.8. При этом график будет обновляться в процессе измерений, а его масштаб – подстраиваться под диапазон экспериментальных данных.

## Обработка и сохранение результатов

- Дальнейшая обработка данных производится с помощью стандартных средств Microsoft Excel (сложение, вычитание, перемножение значений в ячейках, вычисление значений математических функций и т.п.).

- Для проведения ряда экспериментов Вы можете воспользоваться типовыми таблицами, которые создаются с помощью подменю «Создайте таблицу для эксперимента» меню «Science Cube».

- Для проведения нескольких экспериментов и сравнения их результатов используйте разные листы электронной таблицы.

- Все результаты измерений, графики и расчеты сохраняются как обычный документ (электронная таблица) Microsoft Excel с помощью команд «Сохранить» или «Сохранить как…» меню «Файл».