А.В.Хейло,

с. Старомарьевка,

Грачёвский район, Ставропольский край

Лабораторные работы с использованием лабораторного набора

«Исследование изопроцессов в газах» компании «ЭДУстронг»

III. «Изучение изохорного процесса в газе»

Цель работы: экспериментально проверить справедливость закона Шарля путём сравнения параметров газа в двух состояниях.

Оборудование: лабораторный набор «Исследование изопроцессов в газах», термометр,  барометр,  стакан с горячей водой.

Теоретическое обоснование

Чтобы проверить закон Шарля, достаточно измерить давление и температуру газа в двух основных состояниях при постоянном объёме и проверить справедливость равенства  и . Это можно осуществить, используя воздух при V = const.

Порядок выполнения работы

1. Из деталей набора соберите установку по фотографии, но шприц снимите, а вместо него поставьте второй зажим.

2. С помощью термометра определите температуру воздуха в классе t1.

3. С помощью барометра определите давление воздуха в системе, оно равно атмосферному p1 = pа. Объём воздуха в системе постоянный и равен 60 мл.

4. Чтобы определить параметры второго состояния, опустите термометр и сосуд системы в стакан с горячей водой. Определите избыточное над атмосферным давление воздуха в сосуде и температуру. Давление равно p2 = p1 + pи.

5. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу

| Измерено |  |
| --- | --- |
| p1, мм рт. ст. | pи, мм рт. ст. | t1, °C | t2, °C | T1, К | T2, К | p2 = p1+pи, мм рт. ст. | T, К | p, мм рт. ст |  | 1, % | 1 |  | 2, % | 2 |
| 755 | 56 | 24 | 50 | 297 | 323 | 811 | 1,5 | 3 | 0,92 | 1 | 0,009 | 0,93 | 0,8 | 0,007 |

6. Вычислите отношения  и , относительные (1 и 2) и абсолютные (1 и 2) погрешности по формулам:

,

7. Определите интервалы отношений  и  с учётом погрешностей.

и

; .

8. Сравните эти интервалы и сделайте вывод о справедливости закона Шарля.

Так как интервалы перекрываются, то отношения давлений и температур при данной относительной погрешности измерений одинаковы. А это подтверждает справедливость закона Шарля.

Литература

1. Руководство по эксплуатации лабораторного набора «Исследование изопроцессов в газах» (ООО «Компания Эдустронг» г. Москва)

2. «Практикум по физике в средней школе» под редакцией В.А.Бурова, Ю.И.Дика. Москва. «Просвещение» 1987. («Вычисление погрешностей измерений в лабораторных работах»).