В.В. ЕФИМОВ,

МОУ СОШ № 3, г. Березники, Пермский край

ПРОВЕРКА ЗАКОНА БОЙЛЯ–МАРИОТТА

Прибор для проверки закона Бойля–Мариотта

Инструкция для учащихся

Цель работы: проверить справедливость закона Бойля - Мариотта для воздуха.

Приборы и материалы: манометр, барометр (один на класс), резиновая трубка, медицинский шприц, баллончик.

Указания к работе

1. Заполните таблицу

Таблица 1

| Цена деления шкалы манометра | р1, мм рт. ст. |  |
| --- | --- | --- |
| Наибольшее давление, измеряемое по шкале манометра | р max, мм рт. ст. |  |
| Цена деления шкалы шприца | V1, см3 |  |
| Наибольший объём, измеренный по шкале шприца | Vmax, см3 |  |
| Объём воздуха в баллончике (указан на его корпусе) | Vб, см3 |  |
| Атмосферное давление по шкале барометра | р 0, мм рт. ст. |  |

2. Подсоедините к баллончику шприц и манометр так, чтобы при объёме воздуха в шприце 20 см3 избыточное давление, измеряемое манометром равнялось нулю.

3. Перемещая поршень шприца, уменьшайте объём воздуха в нём от 20 до 0 см3, записывая в таблицу 2 через каждые 5 см3 значение объёма воздуха в шприце и  избыточное давление воздуха.

Таблица 2

| Объём воздуха в шприце | Vш, см3 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объём воздуха в шприце и баллончике | V, см3 |  |  |  |  |  |
| Избыточное давление по шкале манометра | р из, мм рт. ст. |  |  |  |  |  |
| Полное давление воздуха | р, мм рт. ст. |  |  |  |  |  |
| Произведение давления воздуха на его объём | р V, мм рт. ст. × см3 |  |  |  |  |  |

4. Вычислите и занесите в таблицу значения полного давления и общего объёма воздуха.

5. Вычислите для каждого из пяти опытов произведение давления воздуха на его объём и сделайте вывод.

6. Используя значения P и Vш из таблицы, постройте график зависимости давления воздуха от его объёма в шприце для изотермического процесса.

7. Сделайте вывод по графику.

Контрольные вопросы

- Для какого газа и при каких условиях справедлив закон Бойля–Мариотта?

- Когда реальные газы, например воздух, подчиняются этому закону?

- Объясните с точки зрения МКТ, почему при уменьшении объёма воздуха в 2 раза его давление в 2 раза увеличивается?

- Если объем воздуха уменьшить на 75%, на сколько процентов увеличится его давление?

- Нарисуйте в координатных осях р (V), р (T) и V(T) графики изотермического сжатия идеального газа с указанием стрелками направления изопроцесса.

Отчёт по лабораторной работе

«Проверка закона Бойля–Мариотта»
Ф.И., класс_________________________________________________________

Таблица 1

| Цена деления шкалы манометра | р 1, мм рт. ст. |  |
| --- | --- | --- |
| Наибольшее давление измеряемое по шкале манометра | Vmax, мм рт. ст. |  |
| Цена деления шкалы шприца | V1, см3 |  |
| Наибольший объём, измеренный по шкале шприца | Vmax, см3 |  |
| Объём воздуха в баллончике (указан на его корпусе) | Vб, см3 |  |
| Атмосферное давление по шкале барометра | р 0, мм рт. ст. |  |

Таблица 2

| Объем воздуха в шприце | Vш, см3 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем воздуха в шприце и баллончике | V, см3 |  |  |  |  |  |
| Избыточное давление по шкале манометра | р из, мм рт. ст. |  |  |  |  |  |
| Полное давление воздуха | р, мм рт. ст. |  |  |  |  |  |
| Произведение давления воздуха на его объём | р V, мм рт. ст. × см3 |  |  |  |  |  |

Вывод по таблице   ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

График                                             Вывод по графику _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

5.

# Проверка закона Шарля

# Прибор для проверки закона Шарля

Инструкция для учащихся

Цель работы: проверить справедливость закона Шарля для воздуха.

Приборы и материалы: алюминиевый баллончик объемом 150–200 см3 с закрепленным на нём манометром и термометром, барометр (один на класс), сосуд с горячей водой (60°–70°), сосуд с холодной водой, снегом или мелким льдом, штатив.

Указания к работе

1. Закрепите баллончик в лапке штатива и опустите его в сосуд с горячей водой.

2. Охладите воду до 60º. Запишите в таблицу показания термометра и манометра.

| Температура воздуха | T,°C | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха | T, °K |  |  |  |  |  |
| Избыточное давление воздуха | риз, мм рт. ст. |  |  |  |  |  |
| Полное давление воздуха | р, мм рт. ст. |  |  |  |  |  |
| Отношение давления воздуха к его объёму | , мм рт. ст./К |  |  |  |  |  |

3. Переведите температуру в кельвины.

4. Вычислите полное давление воздуха, добавив к избыточному давлению атмосферное, определив его по шкале барометра.

5. Добавляя в горячую воду снег, лёд или холодную воду, понижайте температуру и через каждые 10° выполняйте указания пунктов 2–4.

6. Вычислите для каждого опыта отношение давления к абсолютной температуре, округлите его до трёх значащих цифр и сделайте вывод.

7. Постройте, используя таблицу, график зависимости давления воздуха в изохорном процессе от его температуры Р(t) и сделайте вывод.

Контрольные вопросы

- Для какого газа и при каких условиях справедлив закон Шарля?

- Какие реальные газы подчиняются этому закону?

- Объясните на основе МКТ почему давление идеального газа прямо пропорционально абсолютной температуре.

- На сколько процентов увеличится давление идеального газа, если его температура возрастет от 
27 °С до 87 °С?

- Нарисуйте в координатных осях  р (T), р (V)  и V(T) графики для изохорного нагревания идеального газа. Укажите стрелками направление процесса.

Отчёт  по лабораторной работе «Проверка закона Шарля»

Ф.И., класс_________________________________________________________

| Температура воздуха | T,°C | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха | T, °K |  |  |  |  |  |
| Избыточное давление воздуха | риз, мм рт. ст. |  |  |  |  |  |
| Полное давление воздуха | р, мм рт. ст. |  |  |  |  |  |
| Отношение давления воздуха к его объему | , мм рт. ст./К |  |  |  |  |  |

Вывод по таблице: _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

График р (t)                                      Вывод по графику

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

1.  ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4._______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

5.

Проверка закона Гей–Люссака

# Прибор для проверки закона Гей-Люссака

Инструкция для учащихся

Цель работы: проверить справедливость закона Гей–Люссака для воздуха.

Приборы и материалы: алюминиевый баллончик объёмом 100–150 см3 с подсоединенным к нему манометром и шприцем, термометр, сосуд с горячей водой, сосуд с холодной водой, снегом или мелким льдом, штатив.

Указания к работе

- Опустите баллончик со шприцем в сосуд с горячей водой, чтобы поверхность воды была на 1 см ниже горлышка баллончика. Поддерживайте такое положение баллончика во время всей работы. Добавляя холодную воду, снег или мелкий лёд, охладите её до 60ºC.

- Перемещая поршень, по шкале манометра установите избыточное давление воздуха равным нулю. Запишите в таблицу температуру и объем воздуха в шприце.

| Температура воздуха | t, °C | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха | T, K |  |  |  |  |  |
| Объем воздуха в шприце | VШ, см3 |  |  |  |  |  |
| Полный объём воздуха | V, см3 |  |  |  |  |  |
| Отношение объёма воздуха к его абсолютной температуре | , см3/К |  |  |  |  |  |

- Переведите температуру в кельвины.

- Вычислите полный объем исследуемого воздуха, добавив к объёму воздуха в шприце объём воздуха в баллончике, который указан на его корпусе.

- Понижайте температуру горячей воды и через каждые 10º выполняйте указания пунктов 2–4.

- Вычисляйте для каждого опыта отношение объёма исследуемого воздуха к его абсолютной температуре, округляя результат до трех значащих цифр. Сделайте вывод.

- Постройте, используя таблицу, график зависимости объёма воздуха от его температуры V(t) в изобарном процессе и сделайте вывод.

Контрольные вопросы

1.  Для каких газов и когда справедлив закон Гей-Люссака?

- При каких условиях реальные газы, например воздух, подчиняются этому закону?

- Объясните на основе МКТ, почему при изобарном увеличении абсолютной температуры идеального газа в 2 раза, его объем тоже увеличивается в 2 раза?

- На сколько процентов увеличится объём идеального газа при изобарном нагревании от –3 ºС до 57 ºС?

- Нарисуйте в координатных плоскостях P(V), P(T) и V(T) графики изобарного охлаждения идеального газа. Укажите стрелками направление процесса.

Отчёт  по лабораторной работе «Проверка закона Гей-Люссака»

Ф.И., класс_________________________________________________________

| Температура воздуха | t,°C | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха | T, K |  |  |  |  |  |
| Объем воздуха в шприце | VШ, см3 |  |  |  |  |  |
| Полный объем воздуха | V, см3 |  |  |  |  |  |
| Отношение объёма воздуха к его абсолютной температуре | , см3/К |  |  |  |  |  |

Вывод по таблице:  ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

График V(t)                     Вывод по графику

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

5.